DIEGO JOJOA

JHON BRAVO

DALILA MOLINA

SEBASTIAN MELENDEZ

CÁMARA PANASONIC HDC-TM700

FUNCIONES:

#### Zoom

#### Foco

#### Balance de blancos

#### Tiempo de exposición

#### Iris

Cebra

VALORES AGREGADOS

Reconocimiento de rostros

Estabilizador de imagen

Selector de escena inteligente retrato, paisaje, reflector , luz tenue)

Detección de rostros

Control de contraste inteligente

Modo iA para imágenes fijas

Asistente de pantalla (patrón cebra, brillantez, histograma)

Anillo manual (foco, zoom, balance de blancos , tiempo de exposición , iris)

Seguimiento AF/AE

Grabación de tomas a intervalos prefijados

Pantalla táctil

FORMATO DE GRABACIÓN

ENTRELAZADO: HA (17 Mbps-1.920X1.080 i)  HG (13Mbps-1.920X1.080 i) HX (9Mbps-1.920X1.080i) HE( 5Mbps-1.920X1080i)

PROGRESIVO: (28mbps -1920x1080p)

### TIPO DE SENSOR

### Tiene un tipo de sensor 3MOS, de ¼ de pulgada, este sensor ofrece una resolución de 7.59 millones de pixeles efectivos (2.53 millones x 3) el cual divide la información lumínica en tres  colores primarios, rojo, verde y azul.

LISTA DE CHEQUEO

| EQUIPO: | REFERENCIA |
| --- | --- |
| PANASONIC HDC-TM700 | MODELO NO.HDC-7TM700P |
| TRIPODE DAVIS & SANFOR | V12 FLUID HEAD |
| CARGADOR DE BATERIA | PANASONIC MODELO VSKO697 |
| BATERIAS PANASONIC | VW-VBG130 |

EJERCICIO

| TAMAÑO DE ARCHIVO | 32 Mb |
| --- | --- |
| VIDEO RESOLUCIÓN | 1k |
| NORMA COLOR | NTSC |
| SCREEN RESOLUCIÓN | 1.920X1080 p 16:9 |
| FPS | 24 |
| EXT. ARCHIVO | (.MTS) |
| PROTUNE |  |
| RATIO | 16:9 |
| OPTICA: | Lente(DICA DICOMAR) |
| EMSAMBLE DE LENTE: | Óptica fija |
| TIPO DE SENSOR: | 3MOS |
| NUMERO DE SENSORES: | 3 SENSORES |
| TAMAÑO DE SENSOR: | 1/4 DE PULGADA |
| LUMINOSIDAD: | LUMINOSIDAD DE F1.5-2-8 |

OBSERVACIONES DE LA CAMARA PANASONIC HDC-TM700

A pesar de su apariencia de cámara de gama media baja, es una cámara con características funcionales para destacar ya que permite grabar en alta calidad, permite gracias a su configuración adaptarse  a las necesidades de los usuarios, bien sea larga duración a baja calidad o calidad alta para los diferentes estándares internacionales, debido a que tiene una tecnología de 3CMOS y Leica Dicomar la cual genera imágenes bien definidas con excelente sombreado, estas lentes son capaces de mantener un alto nivel de contraste y resolución. La calidad de imagen y la definición de los colores es superior. Otra función a destacar es la función de la cámara que facilita su uso con el anillo manual. Esta cámara cuenta con un control remoto que la permite facilidad de manejo desde diferentes posiciones donde no se permita un camarógrafo.

DEFINICIONES

RATIO: es la relación de aspecto, de alto y de ancho. Para la televisión la proporción ha sido 4:3, pero ha sido reemplazada por 16:9

Una imagen con una relación de 4:3 o 16:9 que quiera verse adecuadamente en una pantalla de 16:9 o 4:3 , respectivamente puede hacerse:

- Alargando la imagen de los lados , donde esta queda deformada totalmente dado como resultado figuras gruesas o delgadas

- Agrandado la imagen , perdiendo información de lado de arriba , no hay deformación

- Agregando barras negras verticales y horizontales, según el caso , barras llamadas letterbox, ayuda a mantener la relación de aspecto deseada

CÓDECS: sistema de compresión y descompresión de la información que determina su característica de captura y reproducción , es el resultado de una serie de funciones algorítmicas necesarias para comprimir un archivo. Dentro de la variedad se encuentran los  codificadores:

- MPG(Moving Picture Experts Group) grupo de expertos en imágenes móviles . se encuentran los siguientes tipos MPEG1, MPEG2, MPEG3, MPEG4

- DIVX: imágenes de alta calidad con peso mínimo

- XVID: utilizado principalmente para compartir videos en internet

- AVI: (audio de video interlave) o audio de video entrelazado

- HDV

- AVCHD : códec avanzado de video de alta definición

FORMATOS DE GRABACION:  es el manejo en que la información queda registrada en el soporte, el soporte de grabación es el objeto físico que puede ser DVD, disco duro, flash, miniDV

FPS: (Frames Per Second) número de frames (cuadros ) que se producen en un segundo. La velocidad de FPS está determinada por estándares de video por ejemplo 25 fps en formato PAL y 29,97 en NTSC.

ESCANEO DE LINEAS: también llamado barrido o exploración de líneas es el proceso mediante el cual el dispositivo de captura y reproducción compone y recompone respectivamente la imagen. Hay dos tipos de escaneo, el progresivo (p) y el entrelazado (i).

El progresivo (p), conocido como escaneo secuencial de líneas es un sistema que permite visualizar todas las líneas horizontales que componen la imagen digital en un solo momento , como si esta fuente fuese una única imagen , se caracteriza por tener una mayor calidad de imagen y ser más eficiente su comprensión. El escaneo progresivo tiene una mayor vertical de video pues todas las líneas se proyectan simultáneamente, además reduce el ruido. Otra ventaja de p es que en el momento de convertirlo en una mayor resolución tiene una respuesta mucho mejor

El entrelazado (i), este sistema de captura y representación consiste en la codificación de la imagen en dos semi-imágenes con igual número de líneas a las que se denomina campo, el primer campo tiene líneas impares y el segundo pares, de tal manera que el resultado es una serie de semi-imagenes que alternan sus líneas que alternan sus lineas, que se reproducen una tras otra generando la sensación de movimiento

PROTUNE: Es una opción de grabación, enfocada a la post producción ya que genera una alta tasa de datos en la imagen, que aportan mayor flexibilidad en la corrección de color, contraste y iluminación

FUENTES DE INFORMACION

online http://www.panasonic-la.com/avc/camcorder/hd/hs700_tm700_sd700/feature1.html

video digital. Libro

CAMARA  HVR-Z7U/Z7N  SONY

FUNCIONES

Micrófono interno y externo, con dos entradas de audio

Control de entrada automática y manual

Acceso directo a la ganancia, al balance de blancos, a la velocidad de obturación (shutter)

Anillos de lente (servo, foco, iris )

VALORES AGREGADOS

la ganancia tiene tres opciones H (alta), M (media ), L (baja)

Balance de blancos, tiene dos bancos de memoria A y B

Filtros ND (Densidad neutra) ND1 ,ND2 1/4 ,ND3 !/16,  ND4

Aumento de ganancia (hyper genera mayor ruido a la imagen)

pre ajustes WB automático y manual

Estabilizador de imagen

Zoom manija (suave y rápido)

Balance de negros

picture profile

Estabilizador óptico de imagen  (steady shot)

FORMATO DE GRABACIÓN

Tiene dos formatos

HDV 1080i

DV 720 X480

### TIPO DE SENSOR

Tiene un Sistema de sensores 3 CMOS de 1/3",  con un lente Le Carl Zeiss

LISTA DE CHEQUEO

| EQUIPO: | REFERENCIA |
| --- | --- |
| HVR- Z7N |  |
| TRIPODE DAVIS & SANFOR | V12 FLUID HEAD |
| CARGADOR DE BATERIA | PANASONIC MODELO VSKO697 |
| BATERIAS PANASONIC | VW-VBG130 |

OBSERVACIONES DE LA CAMARA Z7 SONY

Debido a  su estructura y a sus características en su configuración, la cámara Z7 Sony mediante su operabilidad de una cámara profesional nos posibilita  tener un mejor control para grabaciones en vivo (reporteria, programas en vivo), la utilización de las funciones de manera manual, los bancos de memoria que permiten ajustarse a las necesidades de las situaciones de corto tiempo y la calidad de la imagen nos la presenta como una de las más completas en cuanto a funcionalidad.

CAMARA SONY 3D

FUNCIONES

Iris

shutter

Foco

Ganancia

Servo

Balance de blancos

Tiene 2 canales de audio  estéreo

Dos lentes 3d y 2d

VALORES AGREGADOS

Detección de rostros

Estabilizador de imágenes

Posee una selección de escenas de grabación tales como  auto, noche, interiores, luz día, paisajes, retratos nocturnos, playa y nieve.

TIPO DE SENSOR

2 sensores CMOS EXMOR

Sony G lens with a 12X optical zoom lens (29.8 to 357.6 mm)

FORMATO DE GRABACION

3D HD: MVC (original format); HD: MPEG4-AVC/ H.264 AVCHD 2.0 format compatible (1080/60p: original format); STD: MPEG2-PS

LISTA DE CHEQUEO

| EQUIPO | Referencia |
| --- | --- |
| Cámara Sony 3D | NX3D1U |
| Baterías | NP-FV70 |
| Cargador | AC-L200C |
| Micrófono | ECM-XM1 |
| Trípode Libec | Tc-60 |
| Cable HDMI |  |

OBSERVACIONES DE LA CAMARA  3D SONY

Sirve para realizar proyectos de alta calidad y grabaciones en 3d.

CAMARA  HXR-NX70U/NX70N

FUNCIONES

Iris

shutter

Foco

Ganancia

servo

Balance de blancos

Tiene 2 canales de audio  estéreo

VALORES AGREGADOS

Estabilizador de imagen

Enfoque puntual

Edición desde la cámara

smooth slow (camara lenta)

Reconocimiento de rostros

Zoom digital y manual

Modos de grabación ( smooth slow)

Anillo (iris, foco y zoom )

Efecto cine

Tele macro

Toma de fotografías

GPS

TIPO DE SENSOR

CMOS Exmor tipo 1/2.88 con matriz de píxeles ClearVid,  Sony Lens g

FORMATO DE GRABACION

HD: compatible con formatos MPEG4-AVC/H.264 AVCHD (1080/50p: formato original)SD: MPEG-2 PS

LISTA DE CHEQUEO

| EQUIPO | Referencia |
| --- | --- |
| Camara sony | HXR-NX70N |
| Batería | NP-FV100 |
| Cargador | AC-L200C |
| Micrófono | ECM-XM1 |
| Trípode Libec | Tc-60 |
| Cable de video |  |

OBSERVACIONES DE LA CAMARA

Grabación en vivo en condiciones de ambientes hostiles, como lluvia y polvo. Grabación de formatos de alta calidad.